## Slide 1
小鹏汽车
科韵路-新办公大楼网络接入指南
Linux-平台

## Slide 2
网络接入方式：
网络 | 连接方式 | 认证方式 | 说明
有线网络 | 网口插线口 | 802.1x认证 （必须使用Xmotors客户端） | 主要用于台式机、笔记本的有线接入方式，必须安装iNode客户端，主要部署在工位、打印机、会议室、等地方，提供标准的网线接入方式
无线网络 | SSID：XP-OFFICE | PSK密码+portal 认证 （必须使用Xmotors客户端） | 主要用于台式机、笔记本的无线WiFi接入，必须安装iNode客户端
 | SSID：XP-MOBILE | PSK密码验证 | 主要用于各类型无线终端的无线WiFi接入，例如：手机、iPad 等
 | SSID：XP-GUEST | portal 认证 PSK密码验证（暂） | 用于给访客使用，仅限于访问互联网及部分申请页面。
远程拨入 | SSL-VPN | SSL-VPN （必须使用Xmotors客户端） | 主要用于远程办公

## Slide 3
1、账号为员工的邮箱前缀；
2、密码为<邮箱前缀+0109>；
3、在第一次登录后请修改密码，修改密码地址为http://10.192.26.41:8080/selfservice/login.jsf
4、有线、无线账号均使用一个密码，如下表格：
5、非公司正式员工、客服外包、专用终端等，帐号及认证方式将由IT运维部统一配发，帐号规则将另行制定，不明白的请与IT运维部联系。
账号及密码：
连接类型 | 连接方式 | 账号格式“示例” | 密码"示例"
电脑有线接入 | 工位网线 | zhanggf | zhanggf0109
电脑无线接入 | SSID：XP-OFFICE | zhanggf | 

## Slide 4
1、工位网线不许接交换机，即使接了也只有一个用户能上网；
2、必须使用DHCP获取IP地址，否则无法上网；
3、所有设备必须登记MAC地址（包括更换设备）；
更换设备、新设备登记MAC地址、初始密码问题请在IT服务台下单：
使用限制：
连接类型 | 最大时长 | IP获取方式 | 资料登记
电脑有线接入 | 无限时 | DHCP | 设备MAC
电脑无线接入 | 无限时 | DHCP | 设备MAC
移动终端无线接入 | 无限时 | DHCP | 设备MAC
访客无线接入 | 4小时 | DHCP | -

## Slide 5
1、客户端软件获取地址为：http://file.xiaopeng.local/工具软件/上网客户端
2、新入职人员的接入账号及初始密码将由IT信息部在统一配发电脑时告知；
3、无线WiFi 的连接密码如下：
客户端软件及初始密码获取方式：
无线SSID | 无线连接密码
XP-OFFICE | chengzi0109
XP-MOBILE | chengzimobile
XP-GUEST | chengziguest

## Slide 6
操作系统要求：
Ubuntu
Centos
测试系统：
Ubuntu 18.04
安装要求：
硬件要求：
主频1.5G Hz(以上)
内存512MB(以上)
硬盘20GB(以上)
100M网卡(以上)

## Slide 7
本文仅以Ubuntu 18.04为例，其他系统安装过程类似。
联系管理员获取Xmotors-Internet-Client-Linux64.tar.gz客户端安装程序，或通过访问http://file.xiaopeng.local
下载。
安装Linux iNode时，需要管理员权限，因此请使用管理员登录，双击解压后会出现如下图标：
安装方法：

## Slide 8
1、请以root 权限运行相关操作
2、请在home文件创建iNode 文件夹
命令：cd /home
mkdir iNode
安装方法：
3、请使用CP命令将下载的软件包拷贝到home下面的iNode文件夹内
4、请使用tar –zxvf 命令将软件包解压到iNode文件夹内

## Slide 9
5、解压后的路径下面生成iNodeClinet文件夹，然后进入iNodeClinet
安装方法：
6、请使用sudo ./install_64.sh 执行安装脚本，注意root必须有可执行脚本权限，可使用
chmod 755 install_64.sh 提升权限

## Slide 10
5、安装完毕后，请使用 ps –e|grep A 有没有 AuthenMngServic服务，即表示是否安装完成
安装方法：
6、请运行./iNodeClinent.sh 打开iNode软件

## Slide 11
7、正常运行的软件客户端
安装方法：

## Slide 12
Linux 电脑有线连接方法

## Slide 13
1、先确保电脑的有线网口使用网线与工位桌面的网口进行连接。
2、并确保电脑的有线网卡MAC地址已登记入网。
3、如有线网卡没登记请通过无线连接SSID为XP-GUEST的热点，并输入http://apply.xiaopeng.local进行有线网卡入网登记。
Mac OS电脑有线连接方法： Page1

## Slide 14
1、打开iNode，点击菜单栏左侧的+，选择802.1X protocol
Mac OS电脑有线连接方法： Page2

## Slide 15
1、打开iNode，点击菜单栏左侧的+，选择802.1X protocol
Mac OS电脑有线连接方法： Page2

## Slide 16
2、Connection name输入【有线】；
3、Username输入【邮箱前缀】；
4、Password输入【默认为邮箱前缀+0109】例：zhanggf0109
5、 NIC网卡请选择正确的
6、勾选Save username and password；
7、其余按照图片勾选后点击【Finish】返回主界面
Mac OS电脑有线连接方法： Page3

## Slide 17
8、在主界面双击【有线】。
9、在Select NIC选择正确的有线网卡后点击【Connect】即可连接。
Mac OS电脑有线连接方法： Page4

## Slide 18
Linux 电脑无线连接方法

## Slide 19
1、先确保电脑的无线网卡已连接SSID为XP-OFFICE的热点。
2、并确保电脑的无线网卡MAC地址已登记入网。
3、如有线网卡没登记请通过无线连接SSID为XP-GUEST的热点，并输入http://apply.xiaopeng.local进行有线网卡入网登记。
Mac OS电脑无线连接方法： Page1

## Slide 20
Mac OS电脑无线连接方法： Page2
1、正常运行的软件客户端

## Slide 21
2、打开iNode，点击菜单栏左侧的+，选择Portal protocal
Mac OS电脑无线连接方法： Page3

## Slide 22
3、Connection name输入【无线】；
4、Username输入【邮箱前缀】；
5、Password输入【默认为邮箱前缀+0109】例：zhanggf0109
6、勾选Save username and password；
7、其余按照图片勾选后点击【Finish】返回主界面
Mac OS电脑无线连接方法： Page4

## Slide 23
8、在主界面单击【无线】并点击【扳手】图标进入属性页面。
Mac OS电脑无线连接方法： Page6

## Slide 24
9、单击【Network】按钮。
Mac OS电脑无线连接方法： Page7

## Slide 25
9、在Server IP中输入：【10.192.26.41】后点击OK返回主界面。
Mac OS电脑无线连接方法： Page8

## Slide 26
10、在主界面双击【无线】图标，点击【Connect】。
Mac OS电脑无线连接方法： Page9

## Slide 27: THANKS
注意：有线和无线不能拨号，请使用一种的时候断开另一种方式